| Profesionální ohýbací nářadí |
| --- |
| The handy tool for bending up |
| Maximální tloušťka plechu: 0,80 mm (Pro všechny běžné materiály) |  |  |  |
| Bending Capacity: 0.80 mm / 0.0031 in. (for all common materials) |  |  |  |
|  | WUKO UNI BENDER 2200 | WUKO UNI BENDER 2202 | WUKO DUO BENDER 3200 |
|  | Nastavte požadovanou ohýbací výšku (5-200/350 mm) pomocí laserové stupnice. |
|  |   Adjust the desired bending height (5-200/350 mm; ¼”-8”/14”) with the engraved scale. |
|  Vložte plech mezi ohýbaci kolečka -užší kolečko ukazuje směr ohýbáni |  |
|  Insert the sheet metal between the folding wheels - the thinner folding wheel shows to the direction you want to bend the material - the sheet metal edge lies against the roller stops. |  |
|  |  Při pojíždĕní v před a vzad vždy lehce nadzvedávejte WUKO Bender do dosaženi požadovaného úhlu – max. 90°. WUKO Uni Bender je možno použit také na ohýbáni zakřivených plechů s vnitřni í vnĕjším polomĕrem. |
|  |  Using forward and backward movement slowly bend the sheet metal up to 90°. WUKO UNI Bender can also be used for curved bends. |
| Upozornĕni: Používejte ochranné rukavice!! Nástroje chraňte před nárazy a před zbytečným znečištěním. V případě potřeby namažte dorazové válečky! |
| Attention: Wear safety gloves!! The tool has to be handled carefully and protected against excessive dirt. Grease the roller stops when necessary! |
| WUKO Maschinenbau GmbH, Dr. Maleta-Str. 1, A-4664 Oberweis Tel. +43 7612 77500, Fax +43 7612 77500 14, E-mail: office@wuko.at www.wuko.at |