#### ÚVOD

Vážený zákazníku,

Děkujeme vám za to, že jste si zakoupili rakouský výrobek WUKO Master.

Vaše rozhodnutí svědčí o tom, že dokážete ocenit jakost a uplatnění technologických  inovací.

Toto zařízení je určeno pro zhotovování jednoduchých a nebo dvojitých stojících švových střešních panelů (standardní výška 25 mm).

Jestliže budete své zařízení WUKO Master užívat a udržovat řádným způsobem, potom s ním budete moci spolehlivě pracovat po mnoho let.

Proto se prosím řiďte pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu na obsluhu.

Doufáme, že se vám se zařízení WUKO Master bude dobře pracovat!

# WUKO Maschinenbau GmbH

#### Obsah

### Všeobecné informace

### Úvod									Strana  1

Štítek s údaji/Sériové číslo						Strana  3

Určení									Strana  3

##### Bezpečnostní pokyny						Strana  4-5

Rozvržení zařízení / Hlavní ovládání			Strana  6

Uvedení do provozu a provoz

Kontrola před denním uvedením do provozu			Strana  7

Před započetím práce						Strana  7- 8

Uvedení do provozu						Strana  8-10

8. tvarovací stanice							Strana  11

Údržba a péče							Strana  11

Technické údaje/Záruční ustanovení			Strana  12

Prohlášení o shodě Evropského společenství		Strana  13

#### Štítek s údaji/Sériové číslo

Štítek s údaji a sériovým číslem zařízení se nachází na straně zařízení pro podávání, nad elektrickým připojením.

### Pro snadné objednání náhradních součástí mějte při ruce sériové číslo zařízení.

#### Určení

Zařízení WUKO Master je určeno pro výrobu profilů zkosených a nebo zakřivených panelů pro dvojité a nebo jednoduché stojící švové střešní panely s materiály, které lze ohnout (pruhové materiály nebo desky).

( Hliník, měď, zinek					až max. 0.80 mm (0.031”)
( Galvanizovaná ocel				až max. 0.65 mm (0.026”)
( Nerezová ocel					až max. 0.50 mm (0.020”)

Použití pro účely jiné než uvedené  je v rozporu s konstrukčním určením tohoto zařízení.

Výrobce není odpovědný za žádné škody, ke kterým může při takovém užití dojít.

|  | Z důvodu zajištění řádné funkčnosti zařízení užívejte pouze originální příslušenství a náhradní součásti. Výrobce není odpovědný za jakékoli škody, které vzniknou při užití součástí jiných nežli originálních. |
| --- | --- |
|  | Zařízení mohou obsluhovat, provádět na něm údržbu a opravy pouze osoby, které jsou důkladně obeznámeny se zamýšleným užitím tohoto zařízení a s riziky, která jsou s ním spojena! |

V případě, že pokyny výrobce ohledně obsluhy, údržby a oprav zařízení uvedených v tomto návodu na obsluhu nebudou řádným způsobem dodrženy, potom výrobce není odpovědný za jakoukoli škodu a nebo závadu.

#### Bezpečnostní pokyny

Na užívání zařízení WUKO Master se vztahují všeobecné předpisy ohledně prevence úrazů a technické bezpečnosti platné v dané zemi.

Každý, kdo chce dané zařízení uvést do chodu, užívat ho, provádět údržbu a opravy, si musí návod k obsluze pozorně prostudovat a to zvláště oddíl nazvaný "Bezpečností pokyny".

Obsluha musí být dobře obeznámena s předpisy ohledně prevence úrazovosti, které jsou v dané zemi platné.

Toto zařízení smí obsluhovat pouze proškolení a k tomu zmocnění pracovníci.

Postupy uvedené v návodu k obsluze je třeba dodržovat a to při provádění všech úkonů spojených s instalací, uvedením do provozu a provozem zařízení, změnou podmínek pro jeho užití a změnou provozních postupů, údržbou, kontrolou a opravami.

Se zařízením WUKO Master nepodnikejte žádné kroky, které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost.

Obsluha musí zajistit, aby se zařízením nepracovaly k tomuto účely neoprávněné osoby (zvláště pak děti).

Obsluha je povinna před začátkem práce zařízení WUKO Master zkontrolovat, aby se ujistila, že zařízení nevykazuje žádná vnější viditelná poškození a závady, a nahlásit jakékoli změny (včetně změn chodu), které by se mohly negativním způsobem odrazit na bezpečnosti, a posléze tyto závady buď opravit a nebo jejich opravu zajistit.

Žádné bezpečností zařízení nerozebírejte ani ho nevyřazujte z funkčního stavu. Jestliže je rozebrání bezpečnostního zařízení třeba pro účely opravy a nebo údržby, potom je nutno po provedení této údržby a nebo opravy toto bezpečnostní zařízení ihned opět sestavit.

#### Bezpečností pokyny

Zvláštní bezpečností pokyny:

- Udržujte pracoviště v čistotě.

- Zařízení nepoužívejte v dešti nebo ve vlhkém či mokrém prostředí

- Používejte vhodný pracovní oděv.

Nepoužívejte volný oděv a nenoste šperky - mohlo by dojít k zachycení ve válcích.

Jestliže máte dlouhé vlasy, potom si je zakryjte síťkou do vlasů.

Používejte ochranné rukavice.

- Zařízení WUKO Master nepřetěžujte

- Při přerušení nebo skončení práce vytáhněte elektrickou zástrčku ze zásuvky.

- Před započetím práce se ujistěte, že se v pracovní oblasti nenacházejí žádné jiné osoby - zvláště pak děti!

- Elektrickou zástrčku za zásuvky nevytahujte tahem za kabel.

Chraňte kabel před horkem, oleji, mazadly a ostrými hranami.

- Používejte pouze ty prodlužovací kabely, které jsou pro tento účel schváleny a označeny.

- Na elektrických zařízeních mohou provádět opravy pouze techničtí pracovníci proškolení v oblasti elektrotechniky

#### Rozvržení zařízení/

#### Hlavní ovládání

#### Uvedení do provozu a provoz

#### Kontrola před denním uvedením do provozu

|  | Před spuštěním zařízení WUKO Master zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje nějaké poškození nebo změny. Provedením této kontroly můžete předejít závažným pracovním úrazům a prodloužíte životnost zařízení. |
| --- | --- |

(  Zkontrolujte, zda zařízení nevykazuje nějaké změny

( Ujistěte se, že veškerá bezpečností zařízení jsou funkční a v dobrém stavu.

( Zkontrolujte elektrický kabel - jestliže je poškozen, proveďte jeho výměnu.

Před započetím práce

1. Kontrola nastavení síly desky

V rámci továrního nastavení je zařízení nastaveno na sílu desky 0,6 mm.

V případě užití silnějších a nebo slabších desek, zkontrolujte odstup mezi válci a to takto:

| ( Z užitého materiálu odřízněte zkušební proužek - o přibližné šířce 5 cm - a vložte ho do prostoru mezi válci. Testovací proužek by měl jít zasunout lehce a horní válec by měl jít posunovat podél proužku. - Příliš úzké nastavení - zkušební proužek nelze zasunout nebo ho lze zasunout pouze obtížně. - Příliš široké nastavení - zkušební proužek není v dotyku nebo nepohybuje horním válcem. |  |
| --- | --- |
| ( Úprava odstupu: pomocí šesti upínacích šroubů na hliníkové tyči pečlivým způsobem proveďte zvětšení a nebo zmenšení odstupu, jak je to třeba. Potom pomocí testovacího proužku opět zkontrolujte odstup a ohýbací přítlak. |  |

2. Úprava šířky podle šířky role a nebo desky

Zařízení lze nastavit na jakoukoli šířku od přibl. 320 mm až 820 mm.

| ( Pomocí ručního kola nastavte upravitelnou pravou profilovou válcovou tyč (dolní ohýbací strana) na požadovanou šířku. ( Vtlačte desku mezi levé a pravé podávací vodítko. ( Pomocí ručního kola nastavte pravé podávací vodítko do měřící pozice: Pozor: Jestliže je nastavení příliš úzké --> materiál je ohnutý směrem nahoru Jestliže je nastavení příliš široké --> materiál zabíhá dovnitř šikmo (ohnutí) |  |
| --- | --- |
| Po provedení řádného nastavení zkontrolujte, zda se deska může mezi podávacímu vodítky snadno pohybovat. |

3. Nastavení vodících kolejnic

| Umístěte vodící kolejnice na střed levé a pravé profilové válcové tyče. Umělohmotný válec umístěte nad vodící kolejnice a zajistěte ho pomocí dvou stavěcích šroubů. |  |
| --- | --- |

Uvedení do provozu

| ( Hlavní spínač v pohotovosti (I ON) --> bílé monitorovací světlo na elektrické skříňce svítí ( Spínač s klíčem na obslužném panelu dejte do pozice ( ). ( Stiskněte zelené tlačítko --> tlačítko se rozsvítí. |  |
| --- | --- |

1. Manuální provoz

( Přepínač volby provozního režimu dejte do polohy manuální provoz (().

( Přepínač volby vpřed/vzad otáčením nastavte do polohy vpřed (() a v této pozici ho držte 
   --> zařízení běží dopředným chodem

( Tlakem ruky postrčte desku vpřed, až si ji převezme první válec.

Při užití zařízení s poloautomatickým podáváním materiálu: ( Stiskněte tlačítko () a držte ho stisknuté do té doby, než si podávání převezme první válec.

(  Po zavedení patřičné délky, tlačítko vpřed/vzad uvolněte.

Pozor: Před zpracováním materiálu o větší délce, proveďte kontrolu profilu (rozměr A a B, viz nákres na straně 3) a to prostřednictvím krátkého kusu (o délce přibližně 50 - 100 cm). Jestliže bude třeba tyto rozměry upravit, potom desku ze zařízení vyjměte a podle potřeby proveďte tyto úpravy:

| ( Levé vodítko podávání - horní ohyb - Rukojeťovým křížem otáčejte ve směru hodinových ručiček --> rozměr B se tak zmenšuje - Rukojeťovým křížem otáčejte proti směru hodinových ručiček --> rozměr B se tak zvětšuje ( Pravé vodítko podávání - dolní ohyb - Rukojeťovým křížem otáčejte ve směru hodinových ručiček --> rozměr A se tak zmenšuje - Rukojeťovým křížem otáčejte proti směru hodinových ručiček --> rozměr A se tak zvětšuje |  |
| --- | --- |
| ( Po provedení úprav pomocí ručního kola nastavte vodítka podávání opět na požadovanou šířku role (viz strana 8, číslo 2) ( Profil opět otestujte na krátkém kusu. |

2. Automatický provoz s počítadlem metrů

| ( Uvolněte přepravní bezpečnostní zámek střižné hlavy, posuňte vlevo a zajistěte ( Naveďte desku tak, aby byla přímo nad stříhacím zařízením. Pro nulový řez užijte zařízení pro příčné řezání. ( Přepínač provozních režimů nastavte do automatické polohy ((). |  |
| --- | --- |

| ( Do počítadla metrů zadejte požadovanou délku: Zadejte délku v cm, např. 580 cm -->zadejte 0580 (1”= 2.54 cm) ( Červené tlačítko Reset na počítadle metrů držte stisknuté, zadejte požadovaný rozměr a červené tlačítko opět uvolněte ( Automatickým přepínačem otočte do polohy (I) a uvolněte --> zařízení běží. |  |
| --- | --- |

(  Rukou zatlačte desku směrem vpřed, až podávání převezme první válec.

Užití zařízení s poloautomatickým podáváním materiálu: ( Stiskněte tlačítko () a držte ho stisknuté do té doby, než si podávání převezmou první válce.

( Po dosažení nastavené délky se zařízení automaticky vypne.

( Desku přestříhněte pomoci zařízení pro příčné řezání.

( Chcete-li zpracovat opět stejnou délku --> na počítadle metrů rychle stiskněte tlačítko Reset.

( Chcete-li zpracovat rozdílnou délku --> na počítadle metrů držte stisknuté červené tlačítko Reset, zadejte požadovaný rozměr a opět červené tlačítko uvolněte.

3. Nepřetržitý provoz (jednostranné zpracování)

Toto nastavení se užívá například pro jednostranné zpracování zakřivených, zkosených panelů.

(  Přepínač volby provozního režimu nastavte do polohy Nepřetržitý provoz (()--> zařízení běží v režimu nepřetržitého provozu.

Zvláště v případě, že zpracováváte dlouhé zkosené a/nebo zakřivené panely (s délkou větší než 2 m) se ujistěte, že deska ze zařízení vychází přímo (rovnoběžně s podlahou - užijte opěrný stůl).

(  Pomocí ručního kola nastavte pravou profilovou tyč, až bude deska podávána pouze do jedné sady profilových válců.

(  Celý povrch desky stlačte nahoru proti vodítku podávání (normálně by se začalo dolním ohybem) a zároveň zatlačte směrem dopředu, až si podávání převezmou první válce. Zatlačte desku proti vodítku podávání až na konec.

(  Stejný postup užijte i v pro druhou stranu profilu.

Nejmenší rozměr mezi osami pro konické/zakřivené panely je přibližně 50 mm.

8. tvarovací stanice

#### 8. sada válců (jakožto příslušenství) se užívá pro dodatečné srovnání panelů a oblé tvarování - konvexní nebo konkávní - s minimálním poloměrem 6 m.

Pozor: Před započetím oblého tvarování je třeba rozmontovat vodítka na výstupu.

Oblé tvarování - konvexní

| ( Rukojeťovým křížem otočte na obou stranách profilu po směru hodinových ručiček. ( Panely jsou tvarovány do konvexního zakřivení. Oblé tvarování - konkávní ( Rukojeťovým křížem otočte na obou stranách profilu proti směru hodinových ručiček. ( Panely jsou tvarovány do konkávního zakřivení. |  |
| --- | --- |

#### Údržba a péče

Obecně lze říci, že bytelné a uživatelsky nenáročné zařízení WUKO Master přílišnou údržbu nepotřebuje.

Dodržujte tyto pokyny:

- Zařízení chraňte před vlhkem.

- Při každém užití zařízení vyčistěte.

- Pravidelně kontrolujte veškeré závitové spoje.

- Před každým použitím zkontrolujte, zda kabel a zástrčka nejsou poškozeny.

- Převody, řetězy a nastavovací šrouby pravidelně čistěte a promazávejte.

- Během skladování zařízení chraňte válce před korozí.

Technické údaje/

Záruční ustanovení

| VÝROBCE: | WUKO Maschinenbau GmbH Dr. Maleta-Str. 1 A-4664 Oberweis, Austria Tel. +43(0)7612 77500 – Fax +43(0)7612 77500 14 E-mail: office@wuko.at Internet: www.wuko.at |
| --- | --- |
| Typ: | WUKO MASTER 0420 |
| Max. síla plátu: - Hliník, měď, zinek - Galvanizované ocelové pláty - Pláty z nerezové ocele | 0.80 mm (0.031”) 0.65 mm (0.026”) 0.50 mm (0.020”) |
| Výška švu: | 25 mm (1”) |
| Šířka panelu: | 250 – 750 mm (10 - 30”) |
| Pracovní rychlost (přibližně): | 15 m/min. (50 stop za min) |
| Napětí: | 230 V nebo 400 V |
| Kapacita: | 1.5 kW (2 HP) |
| Rozměry: - Délka - Šířka - Výška | 173 cm (68”) 129 cm (51”) 120 cm (47”) |
| Hmotnost (přibližně): | 500 kg (1102 lbs) |

### Záruční ustanovení

1. Záruka na zařízení WUKO se řídí právními stanoveními dané země (s fakturou nebo dodacím listem pro účely důkazu/ověření)

2. Záruka zahrnuje opravu veškerých poškození nebo závad spojených se zařízením v rámci záruční doby, které byly prokazatelně způsobeny  závadou v materiálu nebo při výrobě. Záruka se nevztahuje na poškození nebo závady, ke kterým může dojít v případě nesprávného připojení zařízení, zacházení a obsluhy, obvyklého opotřebení zařízení nebo nedodržování návodu k obsluze.

3. V případě záruční reklamace zašlete prosím celé zařízení - nerozebírejte ho! - spolu s doklady ohledně koupě přímo výrobci a nebo svému prodejci WUKO. Před odeslání zařízení se ujistěte, že je řádně zabaleno a je uvedena správná adresa. Přiložte stručný popis dotyčného problému.

4. Záruční servis bude vždy proveden bezplatně; záruka se však jeho provedením ani neprodlužuje ani neobnovuje. Veškeré díly, které budou vyměněny, si ponecháme.

#### Prohlášení o shodě Evropského společenství

Výrobce:

###### WUKO Maschinenbau GmbH

Dr. Maleta-Str. 1

A-4664 Oberweis, Austria

Tel. (+43) 761277500

Fax + 43 7612 77500 14

tímto prohlašuje, že níže uvedené zařízení

###### WUKO MASTER 0420

Sériové číslo:

specifikované v přiložené dokumentaci odpovídá Směrnicím Evropského společenství ohledně strojního zařízení 73/23/EWG, 89/336/EWG a 98/37/EG v jejich stávajícím znění.

Související harmonizované normy, zvláště:

EN Norm 292-1

EN Norm 292-2

EN Norm 61029-1

EN Norm 55014

Oberweis, Rakousko, březen 2006

Datum			 		Pertti Hakala, ředitel

# Text boxes

Obslužný panel

Upínací páka pro zajištění plátu při užití  příčného řezání

Rukojeť/zařízení pro příčné řezání

Ruční kolo / nastavení šířky

Elektrické připojení

Pravé podávací vodítko

Levé podávací vodítko

Elektrická skříňka

Počítadlo metrů